## Slide 1: i-HOME
Smart Love House

## Slide 2
1. 프로젝트 소개 및 배경
2. i-HOME의 목적
3. i-HOME의 주요 기능
4. i-HOME의 설계도
5. 안드로이드 화면 구성도
6. 시스템 구성도
7. 개발환경
8. 알고리즘
목차

## Slide 3: Smart Home 의 개발동향
LGU+는 IoT@home이라는 새로운 스마트 홈 서비스를 구축해 가스락, 열림 감지 시스템, 에너지미터, 스위치, 도어락 등 제공
SKT는 아이레보, 위닉스, 경동나비엔과 같은 여러 회사와의 협업을 통해 ‘모비우스’라는 사업계획
KT는 기가 IoT 플랫폼을 기반으로 홈캠, 홈피트니스 등 여러 기계와 연동 가능한 서비스 제공
1. 프로젝트 소개 및 배경

## Slide 4: Smart Home 의 시장규모
출처 : https://blog.lgcns.com/731
1. 프로젝트 소개 및 배경

## Slide 5: i HOME
나 + 사물인터넷
집 – 삶의 공간
i-Home 의 의미
1. 프로젝트 소개 및 배경

## Slide 6: Control my place by my own way
i-HOME
2. i-Home 의 목적

## Slide 7: 1 위치 : 자동문, 정원
3. i-Home 의 주요기능
안드로이드 앱 열기  블루투스 연결하기
음성인식  마당로 LED(8) & 울타리 LED(12) ON/OFF
- 안드로이드 앱에서 LED ON/OFF 상태 표시
음성인식  자동문 Open => 10초 후 자동문 Close
방 4개의 3색 LED조명 켜짐
(3색 LED 밝기는 아날로그 방식으로 조정, 7가지 색깔 구현)
(물이 채워졌는지의 여부 체크)
욕조 물탱크에 일정량의 물 채워짐
=> 수위감지 센서 체크
- if 장애물 감지 => 적외선 장애물 감지 센서 활용

## Slide 8: 2 위치 : 거실
3. i-Home 의 주요기능
온습도 센서 실시간 측정 결과 LCD로 출력
 앱에서 실시간으로 그래프로 출력
습도 70%일 때 습도 표시 LED ON
여닫이 창문
조도센서 값을 통해 밝아지면
 창문이 열리고 어두워지면 닫힘.
3 위치 : 안방

## Slide 9: 4 위치 : 주방
3. i-Home 의 주요기능
미니피아노 앱을 활용하여 출입문 시스템 가동
(주파수에 맞는 음을 입력하여 진입하는 보안 시스템)
화염센서가 불을 인식
=> 피에조 부저 20초 발동
5위치 : 비밀의 방

## Slide 10
모형 사이즈 :
가로 30cm * 세로 30cm *높이 10cm
4. i-Home 의 설계도
자동문
적외선센서/서보모터
비상스위치/기어
TLCD 티비
온습도/미세먼지
(습도 70% 이상 LED ON)
쇼파
여닫이창문
조도센서/서보모터
3색LED조명
무드등
침대
3색LED조명
무드등
3색LED조명
무드등
3색LED조명
무드등
스피커
피에조부저
책상
화재감지
화염센서/피에조부저
욕조
스마트욕조(?)
온도조절/수위측정센서
펌프
물탱크
세면대
카페트
LED조명
동선표시
싱크대
출입문 개폐
서보모터
방6
(비밀의방)
방1
(화장실)
방3
(안방)
방4
(주방)
거실
식탁
습도 표시 LED
금고

## Slide 11
울타리
4-1. i-Home 의 부품 배치도
싱크대
식탁
욕조
세면대
쇼파
카페트
침대
방1
(화장실)
방3
(안방)
방4
(주방)
방6
(비밀의방)
여닫이창문
조도센서/서보모터
3색LED조명
무드등
TLCD 티비
온습도/미세먼지
(습도 70% 이상 LED ON)
3색LED조명
무드등
스마트욕조(?)
온도조절/수위측정센서
펌프
습도 표시 LED
출입문 개폐
서보모터
거실
3색LED조명
무드등
화재감지
화염센서/피에조부저
스피커
피에조부저
금고
책상
물탱크
3색LED조명
무드등
LED조명
동선표시

## Slide 12
≡
블루투스 연결하기
블루투스 연결끊기
음성인식(전등 켜/전등 꺼)
마당로 LED 현재 상태
울타리 LED 현재 상태
ON
OFF
ON
OFF
마당로 LED 밝기 조절
울타리 LED 밝기 조절
초기화면
5. 안드로이드 화면 구성도

## Slide 13
≡
블루투스 연결하기
블루투스 연결끊기
음성인식(전등 켜/전등 꺼)
마당로 LED 상태
울타리 LED 상태
ON
OFF
ON
OFF
마당로 LED 밝기
울타리 LED 밝기
센서 상태
≡
여닫이 창문 상태
각 방 무드등 상태
비밀의 방
눌렀을 때
5. 안드로이드 화면 구성도

## Slide 14
≡ 센서 상태 확인
온습도 센서 작동여부
센서 상태
그래프
화염감지 센서 작동여부
수면감지 센서 작동여부
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
센서 상태 확인
5. 안드로이드 화면 구성도

## Slide 15
≡ 센서 상태 확인
센서 상태
그래프
온습도 센서
화염감지 센서
수위감지 센서
온도(℃)
습도(%)
온습도 센서
온습도 센서(센서 상태 그래프)
5. 안드로이드 화면 구성도

## Slide 16
≡ 센서 상태 확인
센서 상태
그래프
온습도 센서
화염감지 센서
수위감지 센서
시간
화염 감지 센서
0
5. 안드로이드 화면 구성도
화염감지 센서 (센서 상태 그래프)

## Slide 17
≡ 센서 상태 확인
센서 상태
그래프
온습도 센서
화염감지 센서
수위감지 센서
시간
0
수위 감지 센서
5. 안드로이드 화면 구성도
수위감지 센서 (센서 상태 그래프)

## Slide 18
≡ 여닫이 창문 상태 (수면/비수면)
여닫이 창문 현재상태
조도 센서 그래프
Open
Close
시간
0
조도센서
5. 안드로이드 화면 구성도
여닫이 창문 개폐 상태

## Slide 19
화장실 LED 상태
주방 LED 상태
≡ 각 방 무드등 상태
안방 LED 상태
비밀의 방 LED 상태
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
5. 안드로이드 화면 구성도
각 방 무드등 상태

## Slide 20
≡ 비밀의 방
도
레
미
파
솔
라
시
도
레
미
음을 입력하세요
5. 안드로이드 화면 구성도
비밀의 방

## Slide 21
≡ 비밀의 방
도
레
미
파
솔
라
시
도
레
미
다시 입력하세요
5. 안드로이드 화면 구성도
비밀의 방 - False

## Slide 22
≡ 비밀의 방
도
레
미
파
솔
라
시
도
레
미
문이 열렸습니다
5. 안드로이드 화면 구성도
비밀의 방 - True

## Slide 23
온습도
조도
적외선
불꽃
수위
데이터센싱
송신부
HC-06
Android Phone
수신부
무드등
LED 조명
서보 모터
Text LCD
워터 펌프
피에조 부저
제어
온도센싱
조도센싱
적외선센싱
불꽃센싱
수위센싱
UART 통신(센서 데이터 전송)
Raspberry PI(Server)
중개자
서버 (수신부)
센서데이터 DB화
저장된 센서 데이터를
그래프로 출력
(온습도, 불꽃, 수면, 조도)
6. 시스템 구성도

## Slide 24
7. 개발환경

## Slide 25
블루투스 연결
음성 인식 제어
STEP 1 : 마당, 자동문
제대로 인식하는가?
No
마당 LED ON
울타리
LED ON
문 열림
STEP 2 : 거실
온습도 센서
주변환경 감지
Yes
결과값을
LCD에 출력
습도 > 70%
LED ON
Yes
No
센서값을
서버로 전송
센서데이터
DB구축 및
그래프 출력
욕조에
물 채워짐
(수치가 600
펌프 모터 정지)
8. 알고리즘

## Slide 26
STEP 3 : 안방 (수면실)
조도센서
주변환경 감지
조명이
밝은가?
여닫이 창문
닫힘
여닫이 창문
열림
No
Yes
센서값을
서버로 전송
센서데이터
DB구축 및
그래프 출력
8. 알고리즘

## Slide 27
화염센서
주변환경 감지
불꽃이
감지되었는가?
피에조 부저
20초 작동
Yes
No
센서값을
서버로 전송
센서데이터
DB구축 및
그래프 출력
STEP 4 : 주방
STEP 5 : 비밀의 방
건반 음 입력
음이 맞았는가?
문 열림
Yes
No
8. 알고리즘

## Slide 28: Thanks !
Notes: 이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.